## Slide 1
PGRR 项目复现进展
与后续实验讨论
面向教授交流的工作汇报与决策问题
简洁讨论版
PGRR
Planning-Guided
Failure-Triggered
Recovery & Rejoin
汇报人：__________ 日期：__________

## Slide 2
PGRR · 研究交流
希望本次交流明确的四个决策
02
01
新场景的研究问题
新环境应验证哪一种困难交互？
02
公平对照与数据划分
如何扩展而不触碰冻结测试集？
03
DAgger 诊断路径
后续候选变差应先查什么？
04
重构最小边界
哪些模块先拆、哪些接口绝不动？
目标不是重复跑一次，而是形成可解释、可写入论文的独立对照实验。

## Slide 3
PGRR · 研究交流
我们已完成：环境、离线训练与在线恢复链路验证
03
离线环境
Python 3.10
动作空间、掩码、专家标签与 BC 测试通过
已验证
在线环境
WSL2 · Ubuntu 22.04
ROS2 Humble · Arena · Docker
已验证
构建与冒烟
make arena / build / smoke 通过
恢复管理器 ROS 冒烟通过
已验证
这些结果是“环境与链路可运行”的证据，不替代论文中的最终统计结果。

## Slide 4
PGRR · 研究交流
在线恢复管理器：已验证临时目标与原任务目标的恢复
04
检测到失败风险
临时恢复目标
(0.966, 0.500)
受限恢复执行
共 5 次决策
恢复原任务目标
(5.0, 0.0)
意义：项目的“恢复后回到原路线”核心闭环已经在 ROS 冒烟脚本中跑通。
备注：出现过 QoS 兼容性警告，但冒烟脚本以 PASS 结束；需在更复杂的闭环场景中继续观察。

## Slide 5
PGRR · 研究交流
PGRR 的作用：正常时由 DWB 行驶，失败时才短暂介入
05
观测
激光、路径、目标、历史
持续失败？
规则触发
否：Nav2 DWB
正常导航
是：PGRR
掩码 + 策略
命令/目标复用
完成后回归 DWB
PGRR 不取代 DWB；它是“失败触发、短时、有边界”的恢复层。

## Slide 6
PGRR · 研究交流
下一步应在独立新场景中检验：安全与完成的提升是否可迁移
06
研究问题
当拥挤、遮挡或路径冲突方式变化时，PGRR 是否仍能以可接受的效率代价减少碰撞并提升到达？
安全
碰撞率、最近距离、急停/干预
完成
到达率、超时率、规划失败率
代价
时长、路径长度、角加速度/平滑性
边界：不在已冻结的 moderate_v6 测试集上调参；新实验应使用独立的场景与划分。

## Slide 7
PGRR · 研究交流
建议优先扩展四类“具有论文价值”的新交互场景
07
场景 1
窄走廊对向通行
侧向让行空间有限，考验临时子目标
场景 2
T 路口横穿与遮挡
转角后突然出现动态行人
场景 3
门口 / 电梯口群体阻塞
等待、绕行与重新规划的取舍
场景 4
静态障碍 + 横穿行人
多因素叠加，避免只测单一困难

## Slide 8
PGRR · 研究交流
新增实验必须先锁定公平性：按场景与种子划分，而非按帧划分
08
新场景库
地图 / 行人轨迹 / 密度
训练集
专家标签、BC、DAgger
验证集
选模型、定阈值、做消融
独立保留测试
仅做最终对照
同一条件下比较 Base / Standard / Heuristic / BC / PGRR，并保留每一次 episode 的终止原因。
需要教授确认：新场景是否采用“同一地图新交互”还是“新地图 + 新交互”的泛化层级？

## Slide 9
PGRR · 研究交流
DAgger 第二次候选在验证上更差：先做诊断，不应直接下结论
09
当前准确表述
“后续 DAgger 候选的验证表现不如已选模型。”
经典过拟合
训练表现继续变好，但验证表现下降
数据覆盖失衡
少数高风险状态被重复采样或类别分布偏移
分布/标签变化
新收集状态、专家标签或掩码的统计性质改变
配置差异
轮次、权重、早停或验证集配置并不等价

## Slide 10
PGRR · 研究交流
DAgger 改进应从可复现诊断开始，再在新训练/验证集上做受控比较
10
1
比较曲线
BC、DAgger-1、后续候选：训练与验证 loss / top-1
2
查数据分布
动作类别、掩码可行动作数、场景覆盖、专家 regret
3
查闭环失败
碰撞、超时、规划失败在何种状态与场景集中出现
4
受控改进
重采样、类别平衡、混合比例、早停；每次只改一个变量
所有模型选择只看验证集；独立保留测试集只在方案锁定后运行一次。

## Slide 11
PGRR · 研究交流
作业二、三的下一步：先最小重构，再把研究设计划成图
11
观察构建器
整理传感器、进度、路径与历史状态
决策协调器
触发、动作掩码、策略选择、状态机
ROS 适配层
订阅/发布/参数/时钟，保持行为不变
作业三图示
•
算法框架：DWB 与 PGRR 的分工和回归路径
•
任务场景：行人、障碍物、起终点、冲突区域
•
实验流程：数据 → 标签 → 训练 → 验证 → 保留测试
重构原则：先保持 25 个动作 ID、观察/掩码形状和 ROS 接口不变，再用单元测试证明行为一致。

## Slide 12
PGRR · 研究交流
希望教授给予的四项指导，以及会后可执行的第一步
12
•
新场景优先选择哪 2–3 类？研究问题如何收敛？
•
训练 / 验证 / 保留测试应如何定义泛化层级？
•
DAgger 诊断最值得先看哪些指标与消融？
•
模块化重构的最小可接受范围与代码审查重点？
会后第一步：写出场景参数表与数据划分方案 → 请教授确认 → 再启动独立实验。