## Slide 1
PGRR：规划引导、失败触发的动态社会导航恢复与重接
PGRR: Planning-Guided Failure-Triggered Recovery and Rejoin for Dynamic Social Navigation
• EI 会议项目汇报
• 锁定 Test 结果
• Charles Chen
锁定 Test 结果
PGRR | 01/30

## Slide 2
一句话结论
学习模块不是新的底盘控制器，而是受规划约束的短时恢复决策层
• 正常状态继续使用 Nav2 DWB
• 持续风险、冻结、振荡或死锁证据才触发恢复
• 策略选择临时子目标或 WAIT / BACKUP / REPLAN / CONTINUE
• 完成后恢复原始 PointGoal 并重新接回经典导航
• 历史 v1 64/64（非 v6）：PGRR/Base 碰撞 0/24 vs 19/24、超时 16/24 vs 0/24、到达 8/24 vs 5/24；校正成功差异不显著
锁定 Test 结果
PGRR | 02/30

## Slide 3
为什么经典规划器仍会失败？
局部可行不等于动态交互可恢复
• 对向会车：双方持续占据彼此最优局部轨迹
• 门口竞争：短时最优控制造成冻结或相互抢占
• 盲角突现：有限视野下接近速度快速变化
• 临时封堵：局部规划器反复输出无效控制或振荡
锁定 Test 结果
PGRR | 03/30

## Slide 4
失败不是单一碰撞标签
系统区分碰撞风险、冻结、振荡和动态死锁
• 碰撞风险：前向硬防护或持续闭合趋势
• 冻结：离目标仍远、位移不足且规划器请求运动
• 振荡：角速度多次换向但目标进展不足
• 死锁：持续阻塞且短窗口无法恢复有效进展
• 最终结局仍独立记录为到达、碰撞、超时或规划失败
锁定 Test 结果
PGRR | 04/30

## Slide 5
研究问题
能否提高困难动态交互的恢复能力，同时不破坏正常规划稳定性？
• 介入应稀疏、可解释、可取消
• 学习动作必须经过规划可行性约束
• 训练可用特权监督，测试只能用机器人可观测信息
• 效果必须在相同 episode manifest 上配对比较
锁定 Test 结果
PGRR | 05/30

## Slide 6
贡献与边界
贡献集中在失败触发、规划专家、恢复分布学习和受限重接
• 失败前触发的经典规划器恢复层
• 特权短时域规划自动生成恢复示范
• Behavior Cloning + 两轮 DAgger 覆盖策略诱导状态
• 规划 action mask + 独立安全监督 + 有界状态机
• PPO、学习 detector、第二 planner、Flatland、硬件与形式安全均非完成声明
锁定 Test 结果
PGRR | 06/30

## Slide 7
总体架构
训练侧可用特权规划监督，部署侧严格闭合在 LiDAR 与 Nav2 状态上
• 观测构造 → 失败检测 → 滞回状态机
• 候选动作 → action mask → 恢复策略
• Goal Mux 保存原目标并发送临时子目标
• DWB 执行动作，重接后恢复常态控制
锁定 Test 结果
PGRR | 07/30

## Slide 8
正式观测与触发证据
部署不使用行人真值、ID 或未来轨迹
• 最近 5 帧 × 180 beams LiDAR
• 目标极坐标与前方 8 个局部路径点
• 机器人速度与 DWB 当前输出
• 10 步目标进展和角速度历史
• 规划器状态与规则失败分数
锁定 Test 结果
PGRR | 08/30

## Slide 9
25 个可解释恢复动作
策略做高层选择，不直接输出底盘速度
• 21 个临时子目标：3 个半径 × 7 个相对方向
• 4 个行为：WAIT、BACKUP、REPLAN、CONTINUE
• 临时目标仍由 DWB 跟踪
• 动作 ID 固定，训练、导出和 ROS 推理一致
锁定 Test 结果
PGRR | 09/30

## Slide 10
Action Mask：先排除不可执行动作
策略只能在物理和规划上可行的候选集合内选择
• 障碍内、地图外、局部不可达或不连通子目标被屏蔽
• 明显进入动态占据区的子目标被屏蔽
• 后方净空不足时禁止 BACKUP
• 规划接口不可用时禁止 REPLAN
• masked invalid action rate 在部署中必须为 0
锁定 Test 结果
PGRR | 10/30

## Slide 11
独立安全监督器
学习决策永远不能覆盖紧急停止优先级
• 停止距离 = 制动距离 + 延迟距离 + margin
• 窄前向区域保留即时硬防护
• 偏轴风险需要时间一致的闭合证据
• 旋转净空与平移足迹停止距离分离
• 所有 emergency intervention 单独记录
锁定 Test 结果
PGRR | 11/30

## Slide 12
有界恢复状态机
滞回、cooldown、动作保持、重接和最大尝试共同抑制抖动
• NORMAL → PENDING → RECOVERY → REJOIN
• 原目标在进入恢复时保存，临时目标结束后恢复
• REJOIN 只有重新产生原目标进展后才返回 NORMAL
• EMERGENCY STOP 可从任意执行状态抢占
• 超时和连续失败进入明确终止状态
锁定 Test 结果
PGRR | 12/30

## Slide 13
特权短时域规划专家
用未来短窗口比较所有合法恢复动作，而不是人工逐帧标注
• 读取机器人、地图、行人位置速度和短时预测
• 对每个合法候选进行差速运动学 rollout
• 联合计算碰撞、进展、社会距离、重接、平滑与时间成本
• 输出最优动作、25 维代价、mask 和 margin
• 专家只用于训练与 Oracle 分析
锁定 Test 结果
PGRR | 13/30

## Slide 14
Behavior Cloning 与两轮 DAgger
DAgger 专门补充当前策略会访问、原始示范不足的恢复状态
• LiDAR 1D CNN + 导航状态 MLP → 25 logits
• 训练先完成 Uniform BC
• 每轮在 train split 闭环运行并由专家重新标注
• 聚合数据后只在固定 validation 上选择 checkpoint
• 未选中的第二轮候选和 margin 负面结果继续保留
锁定 Test 结果
PGRR | 14/30

## Slide 15
训练—部署信息隔离
强监督可以来自仿真真值，但部署接口必须保持可观测
• privileged humans / future outcomes 只存在数据与专家侧
• 导出模型不包含真值行人张量
• ROS 推理节点只接收标准化正式观测和 mask
• schema、checkpoint manifest 与接口测试共同检查泄漏
锁定 Test 结果
PGRR | 15/30

## Slide 16
真实 Arena/Gazebo 运行证据
不是概念图：Jackal、动态行人、静态瓶颈和 Nav2 在同一 episode 实际运行
• 环境：Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble / Arena Gazebo
• 机器人与感知：Jackal / Nav2 DWB / 平面 LiDAR
• 冻结 v5 演示：doorway_bottleneck / medium / validation
• episode ID：runtime_capture_gazebo_doorway_bottleneck_medium_20260806T054015Z_3875172；pixel SHA256：5313957c3032
• 它不是锁定 v6 统计回合的 camera frame，也不替代定量实验
锁定 Test 结果
PGRR | 16/30

## Slide 17
八类场景 × 三档密度
从正面对向到临时封堵，覆盖不同动态交互结构
• head-on、doorway、crossing、blind corner
• group blocking、overtaking、opposite streams、temporary blockage
• 每类 low / medium / high
• 地图、起终点、行人路线和 seed 写入 manifest
锁定 Test 结果
PGRR | 17/30

## Slide 18
Split、规模与锁定规则
validation 用于选择，test 只在代码、配置和 checkpoint 冻结后打开
• moderate-v6：Train / validation / test 使用不相交 seed 和 scenario ID
• v5 Base validation 57/72，超过 75% ceiling，故 rejected 且 test 未打开
• Validation：72 条件 × 5 方法 = 360 method-episodes
• 锁定 Test：120 条件 × 5 方法 = 600 method-episodes
• 同一 pair 的场景、地图、seed 和行人配置跨方法一致
• test 结果不能反向调参
锁定 Test 结果
PGRR | 18/30

## Slide 19
五种闭环对比方法
从纯经典基线到训练分布聚合，逐级增加恢复能力
• DWB：无 PGRR 恢复层
• Standard：导航栈标准恢复
• Heuristic：规则触发 + 手工动作
• Uniform BC：相同观测、动作和 mask 的行为克隆
• PGRR：选定 DAgger checkpoint + 有界恢复闭环
锁定 Test 结果
PGRR | 19/30

## Slide 20
指标与统计协议
一个方法不能靠永远 WAIT 获得虚假安全优势
• 终止：到达、碰撞、超时、规划失败
• 效率：SPL、路径长度、导航时间
• 安全：最小人距、个人空间侵入、不舒适时间、紧急停止
• 恢复：触发、重接成功、持续时间、介入比例
• 到达/碰撞/超时：McNemar；连续端点：Wilcoxon + 全局 Holm
• 规划失败仅做描述性率与差值，不补做事后显著性检验
锁定 Test 结果
PGRR | 20/30

## Slide 21
主结果：完整终止类别
锁定 test：终止结果按四类完整报告
• 配对条件：120；方法 episode：600
• DWB 到达 / 碰撞 / 超时：70.8% / 29.2% / 0.0%
• PGRR 到达 / 碰撞 / 超时：90.8% / 0.0% / 1.7%
• 规划失败（描述性、非预注册推断端点）：DWB 0.0%；PGRR 7.5%；差 +7.5 个百分点
• 基础设施排除：0，未并入算法分母
锁定 Test 结果
PGRR | 21/30

## Slide 22
密度分层
三档密度全部展示，不做事后子集选择
• Low：DWB 72.5%；PGRR 92.5%
• Medium：DWB 72.5%；PGRR 90.0%
• High：DWB 67.5%；PGRR 90.0%
• 柱状图来自同一 approved results.parquet
• 阶段：锁定 test
锁定 Test 结果
PGRR | 22/30

## Slide 23
八类交互族结果
聚合结果必须回到八类交互几何检查
• 每个单元显示目标到达率，覆盖全部预声明 family
• 矩阵用于识别收益集中、退化和不可恢复结构
• 场景差异为描述性分析，不自动构成显著性结论
• 阶段：锁定 test
锁定 Test 结果
PGRR | 23/30

## Slide 24
PGRR 对 Baseline 的配对效应
四个 baseline × 三个终止端点均给出配对差、区间、校正 p 与效应量
锁定 Test 结果
PGRR | 24/30

## Slide 25
共同成功条件下的配对效率
只在两者都到达的同一 pair 内比较效率，并保留全部失败终局
• 共同到达 pair：83；Base 与 PGRR 必须同时 GOAL_REACHED
• 时长差 PGRR-DWB：+15.877 [+11.427, +20.834] s；Holm p=<0.001
• 路径差 PGRR-DWB：+1.886 [+1.205, +2.691] m；Holm p=<0.001
• 条件于 joint success；不能删除或替代碰撞、超时和规划失败
• 阶段：锁定 test
锁定 Test 结果
PGRR | 25/30

## Slide 26
Matched Base--PGRR 真实运行对比
固定 matched pair 公开 Base--PGRR 空间轨迹与真实终局
• 选择规则：eligible: PGRR trigger + configured static geometry + actor routes; order: Base failure/PGRR goal, outcome contrast, PGRR goal, density, trigger count, family, seed, pair_id
• DWB 终局：COLLISION；raw SHA 3b2969e6d15e
• PGRR 终局：GOAL_REACHED；raw SHA 7c81c150788a
• pair：blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320；scenario：blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320
• 轨迹是 JSONL/Parquet 遥测重建，不是 camera screenshot
锁定 Test 结果
PGRR | 26/30

## Slide 27
PGRR 恢复时序（同一 Matched Pair）
恢复触发、状态切换和目标进展来自同一 PGRR raw stream
• pair：blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_seed87320；PGRR episode：blind_corner_high_test_moderate_v6_r00_s87320_eval_pgrr_r95ec74c511bb_a0_dwb
• PGRR 终局：GOAL_REACHED；raw SHA 7c81c150788a
• 时间线包含记录的目标距离、failure score、恢复状态与触发事件
• 时间线是 telemetry reconstruction，不是 camera screenshot
• n=1 描述性运行证据；总体结论仍来自完整 outcome 分解
锁定 Test 结果
PGRR | 27/30

## Slide 28
失败案例与局限
降低碰撞但增加 timeout 仍然是失败转移，必须公开
• 重点检查长期 WAIT、持续 BACKUP、左右切换和重复恢复
• 规则触发可能误报或漏报，action mask 可能过于保守
• 二维 LiDAR、已知地图、离散动作和仿真人群限制外推
• 历史 v1 64/64（非 v6）显示碰撞下降伴随 timeout 上升；到达 8/24 vs 5/24 的校正比较不显著
• PPO、学习 detector、第二 planner、Flatland、硬件和形式安全均未完成
锁定 Test 结果
PGRR | 28/30

## Slide 29
复现与工程交付
代码、结果、图表、论文和汇报共享同一证据链
• 锁定 episode manifest、run manifest 和 results.parquet
• 保存项目 commit、Arena commit、checkpoint 与场景 SHA256
• 图表和 TeX 表格全部自动生成
• 发布门禁：test 技术报告固定 32 页；PPTX/PDF 固定 30 页
• 发布前执行测试、字体、关系、占位符和隐私审计
锁定 Test 结果
PGRR | 29/30

## Slide 30
结论与 Q&A
PGRR 的核心不是替代经典规划，而是让失败恢复可学习、可约束、可解释
• 经典规划器保持常态控制
• 特权规划专家降低人工恢复标注成本
• DAgger 覆盖策略诱导的困难恢复状态
• 规划 mask 与有界状态机限制学习策略作用域
• 当前汇报阶段：锁定 Test 结果
锁定 Test 结果
PGRR | 30/30